## Slide 1
RV3-2 机器人 – 传动
Nema 17
0.14N.m
Nema 23
1.02N.m 50:1减速比
Nema 17
0.39N.m 10:1减速比
Nema 17
0.44N.m 13:1减速比
Joint_1
Joint_2
Joint_3
Joint_4
Joint_5
17HS15-1684D-HG10-AR3
23HS22-2804D-HG50-AR3
编码器
17HS15-1684D-HG50-AR3
11HS20-0674D-PG14-AR3
0.39N.m 50:1减速比
Nema 17
17LS19-1684E-200G-AR3
Joint_6
14HS11-1004D-PG19-AR3
Nema 14
0.125N.m 19:1减速比
AMT10X
正交，带刻度角（增量）
AMT102-V

## Slide 2
RV3-2 机器人 – 特征参数
RV3-2 ROBOT |  | 
参数 |  | 描述
展开臂长 |  | 629mm
精度 |  | 0.05mm
底座覆盖区 |  | 245mm*150mm
重量 |  | 15kg
温度 |  | 0-50°C
运动范围 |  | 
关节 | 转动范围 | 
关节1 | -170°~+170° | 
关节2 | -129°~+0° | 
关节3 | +1°~+143° | 
关节4 | -164°~+164° | 
关节5 | -104°~+104° | 
关节6 | -148°~+148° |